КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВУМЕРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА БЕЛКОВ В ВОСЬМИ ПЛАСТИНАХ ПОЛИАКРИЛАМИДНОГО ГЕЛЯ

Институт биохимии им А.Н. Баха РАН

E-mail: agmalygin@mail.ru

А.Г. Малыгин

Комплект приборов специально разработан для протеомных исследований. Он предназначен для сравнительного анализа сложных смесей белков методом двумерного электрофореза в восьми пластинах полиакриламидного геля. Конструкция приборов предполагает параллельную обработку восьми образцов в одинаковых условиях на всех этапах анализа, что обеспечивает высокую воспроизводимость разделения белков. Приборы резко увеличивают производительность труда и удобны в эксплуатации.

Большинство предлагаемых фирмами двумерных гельэлектрофоретических систем допускают одновременный анализ не более двух образцов. Обычными недостатками приборов являются невысокая производительность, значительная трудоемкость и высокая цена. К тому же в этих системах отсутствуют специальные устройства для одновременной отмывки, окраски и сушки нескольких гелей. Все перечисленные трудности преодолены в представляемой системе.

Кроме того, достижения разработчиков настоящего комплекта в изучении механизма проявления белков серебром открывают перспективу для чувствительного количественного анализа тысяч белковых фракций в природных образцах.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА ПРИБОРОВ

1. Прибор для изофокусирования белков в трубках (1-е направление)

Прибор позволяет менять стеклянные трубки с гелем в процессе изофокусирования. Это достигается посредством использования солевых мостиков для контакта верхних концов трубок с электролитом верхней камеры. Солевые мостики выполнены в виде U-образных стеклянных трубок, заполненных верхним электролитом и присоединенных к верхним концам трубок с гелем при помощи съемных резиновых муфт. Нижние концы трубок опущены в электролит нижней камеры. На платиновые электроды, помещенные в электролиты, подается постоянный ток. С целью исключения сорбции электролитами углекислого газа воздуха система заключена в плексигласовую коробку со съемной крышкой. Кроме прямого и обратного изофокусирования, прибор может быть использован для других видов электрофореза. Прибор упрощает процедуру изофокусирования и гарантирует воспроизводимость результатов.

2. Прибор для одновременного приготовления восьми пластин геля

Прибор выполнен в виде плексигласовой коробки со съемной боковой стенкой. В коробке размещается восемь кассет. Каждая кассета имеет полость для формирования прямоугольной пластины геля, образованную двумя стеклянными пластинами, разделенными двумя прокладками (по одной с каждого края). На дне коробки имеется пластинка с дихотомически ветвящейся системой канавок. Гелеобразующий раствор подается через наружный штуцер и распределяется системой канавок по линии, пересекающей полости кессет в середине дна коробки. Благодаря этому поток симметрично распределяется по восьми кассетам. В результате достигается высокая степень воспроизводимости градиента плотности геля в пластинах. В коробке предусмотрен специальный клин, извлечение которого после пеолимеризации геля образует просвет, облегчающий отделение кассет с гелем друг от друга. Прибор экономит время и трудозатраты при изготовлении пластин геля.

3. Прибор для электрофореза белков в восьми пластинах геля (2-е направление)

Прибор выполнен в виде камеры, разделенной восьмью плоскими теплообменниками. Они подвижно закреплены у дна камеры. Через теплообменники циркулирует термостатирующая жидкость. Теплообменники образуют восемь параллельных карманов. Восемь кассет с гелем помещаются в карманы. Теплообменники и кассеты сжимаются с помощью клина в компактный блок. В результате образуются две полости: одна для нижнего, другая для верхнего электродных буферов. При выполнении двумерного электрофореза столбики геля, после изофокусирования  закрепляют на верхнем краю пластин геля в кассетах. В случае одномерного электрофореза жидкие образцы помещают в специальные ячейки на верхнем краю пластин геля. Платиновые электроды в верхнем и нижнем электродных буферах обеспечивают прохождение через гели постоянного тока и разделение белков. Прибор экономит трудозатраты и гарантирует сходство условий фракционирования белков.

5. Прибор для отмывки и проявления восьми пластин геля

Прибор выполнен в виде плексиглазовой камеры с крышкой. В камеру помещена прямоугольная корзина, снабженная восьмью выдвижными перфорированными полочками. Извлеченные из кассет после электрофореза пластины геля помещают на перфорированные полочки в корзине. Затем корзина опускается в камеру, заполненную отмывающим или проявляющим растворами. Раствор перемешивают покачиванием корзины в результате ее соединения с вращающимся эксцентрическим валом снаружи камеры. Прибор экономит время и обеспечивает стабильность результатов.

5. Приспособление для сушки гелей

Два обруча, скрепляющие две целофановые пленки, с пластиной геля внутри. Это приспособление обеспечивает сушку геля в течение 4-6 часов при комнатной температуре. Процедура очень простая и дешевая.